## Slide 1: 国家重点研发计划
2019年04月19日
课题三：异构图计算机的编程框架与支撑库
课题进展报告（二）
负责人：朱浩瑾 汇报人：李超
上海交通大学
香港理工大学深圳研究院 平安科技深圳有限公司

## Slide 2: 目录 Contents
课题背景任务
2
3
课题近期成果
工作执行情况
1

## Slide 3: 目录 Contents
课题背景任务
2
3
课题近期成果
工作执行情况
1

## Slide 4: 整体工作进展
学术论文进展
  已完成3篇论文Accepted
  已完成专利1项（已投出）
软件代码进展
  初级编程理论框架基本搭建完成，代码正在部署
  争取5月份能做出一个简单功能调通的版本
应用分析进展
  根据公司提供的小规模数据，已识别出医保图基本结构、点边属性
  初步完成图中欺诈行为特征分析，给出反欺诈算法的初步设计

## Slide 5: 任务分工
根据各单位职责分工
上海交通大学
香港理工大学深圳研究院
平安科技（深圳）有限公司
负责提供金融医保反欺诈应用相关数据格式、场景分析、应用需求等；协同完成金融图计算系统的开发
负责图计算编程环境设计；负责分析公共算符；设计实现图计算支撑库；设计图计算编译优化机制；设计实现HLS，硬件参数模板，高效空间搜索机制
负责抽象图拓扑计算中的具有完备性和代表性的公共算符；设计具有局部性优化的数据辨识方法；协同完金融图计算系统开发
纵向协同工作小组

## Slide 6: 人员组织模式
人员要求：
  各单位派出至少两名学生组成工作小组，共同搭建图计算编程环境
  保证接下来两个季度全力投入该系统的构建工作中，定岗定人。
上海交通大学人员：
  教师：朱浩瑾，李超
  学生：张路，王鹏宇，王靖，曹育海，李晋雷，吴沛霖，史小向
沟通方式：
  建立专用的工作邮件组，微信群；
  定期召开进度会议；
  根据项目需求可以适当安排人员出差；
  关于图计算和FPGA编程技术，组织一次“集中培训”。

## Slide 7: 课题研究内容
图计算编程框架设计
  将公共算子提取并封装，为用户提供高效的支撑库
HLS设计
  考虑FPGA的特性将用户图计算程序代码翻译为高效的RTL代码
金融反欺诈应用分析
  提供应用场景和基本数据源，抽象为图结构并设计好算法后进行实验
用户
高级语言
支撑库
公共算子
编译器（HLS）
（高级语言DSL翻译到RTL）
翻译整合，编译优化
基础硬件
CPU
FPGA
…
运行控制
调用
编写
Memory

## Slide 8: 目录 Contents
课题背景任务
2
3
课题近期成果
工作执行情况
1

## Slide 9: 已完成指标（到19年4月）
指标项 | 子任务 | 三年 目标 | 近半年 目标 | 完成 情况 | 目前 状况
论文 | 论文总数 | ≥4篇 | ≥2篇 | 3 | 进展良好
专利 | 国家发明专利 | ≥4项 | ≥1项 | 1 | 进展良好
性能 | 公共算子抽象 | 完成 | 基本完成 | 基本完成 | 筹备顺利
 | 编程框架设计 | 软件 | 框架设计 | 框架设计 | 进展良好
 | 支撑库设计 | 软件 | 框架设计 | 框架设计 | 进展良好
 | 专用HLS设计 | 软件 | 框架设计 | 框架设计 | 进展良好
文档 | 科技报告 | 文档 | 设计报告 | 正在筹备 | 筹备顺利
 | 专家意见与方案 | 文档 | 专家意见书 | 正在筹备 | 筹备顺利
 | 用户手册 | 文档 | 框架设计 | 正在筹备 | 筹备顺利

## Slide 10: 目录 Contents
2-1
相关技术成果

## Slide 11: 论文1: 轻量的GPU图遍历框架
Excavating the Potential of GPU for Accelerating Graph Traversal, IPDPS’19
  提出一种轻量的、依据顶点度数的负载均衡策略
  提出利用一致内存(Unified Memory)的细粒度重叠策略，减少了数据移动、实际处理的总时间
  提出了一种共享内存预取的优化，显著提高了内存子系统效率
图2 框架整体架构
图1 负载均衡的工作项转化策略

## Slide 12: 论文1: 轻量的GPU图遍历框架
框架取得了相对于Cusha, Gunrock, Tigr中最优者 1.3-3.6倍的加速比
共享内存预取策略取得了了2.2倍L1，L2，RAM吞吐量，并减少了一半的RAM事务

## Slide 13: 论文2：共享内存的高效并发图查询
CongraPlus: Towards Efficient Processing of Concurrent Graph Queries on NUMA Machines, TPDS’19
  分析Shared memory机器上图计算程序的资源消耗行为，给出设计此类系统的trade off
  提出一种NUMA感知调度，加入了load balance和thread assignment技术以支持并发图
  优化了动态图调度系统Congra，提高30%吞吐量同时拥有更好的服务质量和可伸缩性

## Slide 14: 论文2：共享内存的高效并发图查询
Offline Profiling
  Analytic Application Synthesis & Resource Monitor
Online Scheduling
  Query Assigner & Local Scheduler

## Slide 15: 论文3：图计算内存系统优化综述

## Slide 16: 目录 Contents
2-2
金融医保反欺诈应用

## Slide 17: 平安科技图数据基本情况
图拓扑概况

## Slide 18: 实际构图基本结构
点的种类
  Patient 患者
  Doctor 医生
  Bill 医嘱账单
  Medicine 医嘱项
  MedicineType 医嘱子类
边的种类
  Patient ---支付---> Bill
  Doctor ---处方---> Bill
  Bill ---包含{数量}---> Medicine
  Medicine ---属于---> MedicineType

## Slide 19: 实际构图基本结构
模型示例 (Patient Doctor Bill Medicine)

## Slide 20: 应用场景：团伙作案和单点作案
场景1： 团伙作案
  问题1：患者团伙
    两名及以上的患者同时使用同一张医保卡
    患者同伙通过购买高价值的药品或者医疗服务来牟利（子图匹配）
  问题2：医患团伙
    医生通过勾结有医保的患者来套保换取药品牟利（识别异常大额/高频交易）
    或者患者勾结医生套保牟利，（患者在特定时间段内大量找不同医生开药）
场景2：单点作案
  问题1：患者骗保
    医嘱数量多、金额大的列为高嫌疑
    已故患者对应医保卡在其死亡时间之后仍发生就医行为 等
  问题2：医生骗保
    开出医嘱数量多、金额大的为高嫌疑
    医生跨科室开医嘱
    医生在一段时间内频繁与相同患者发生联系
Notes: 患者团伙：两名及以上的患者同时使用同一张医保卡；患者同伙通过购买高价值的药品或者医疗服务来牟利
医患团伙：医生通过勾结有医保的患者来套保换取药品牟利（或者患者勾结医生套保牟利）
医生团伙：医生团伙串通从患者处套保牟利。通过医生间行为相似度 如同一时间段内医嘱数量/金额较大、不同医生与同一病患同时段内出现数量/金额较大的医嘱行为。
患者骗保：患者利用自己的医保关系，购买便宜的药物进行折现牟利
医生骗保：医生通过

## Slide 21: 反团伙作案：社区发现
针对患者进行社区发现
具有欺诈行为的患者间有较高相似度
相应特征包括
  医嘱时间窗口
  医嘱项分布
  相关医生分布
  医嘱费用均值及方差
  医嘱费用分布
针对患者--医生对进行聚类算法
具有欺诈行为的患者--医生团伙带有相似的行为特征
相应特征包括
  相关医嘱数量
  医嘱时间窗口
  医嘱项分布
  医嘱费用均值及方差
  医嘱费用分布
患者团伙
医患团伙
表征学习
训练机器学习模型
使用Graph2Vec、Graph Kernel等当今流行算法，将图转换为向量
打分模型
将学习到的表征训练机器学习模型，用以分辨社区类型，对每个社区的可疑程度进行判断
社区精确识别流程

## Slide 22: 反单点作案：反欺诈算法
核心思想：
  观察患者医疗行为流程是否合理
主要方法：
  基于子图匹配的规则系统
具体操作：
  根据已有数据以及相关医疗知识，构建医疗流程图
  对各个患者医疗行为按照时间序列构图
  根据匹配情况判断是否发生欺诈行为

## Slide 23: 完成情况及指标
已完成项目：
  将真实数据整理，存入到图数据库中
  测试数据集：节点数量在十万级
正在进行：
  对患者两两之间计算相似度并聚类
指标：
  模拟构建城市典型医保数据图
  完成反欺诈分析与检测

## Slide 24: 目录 Contents
2-3
HLS对接与实现

## Slide 25: HLS与其他课题联系
  与课题一
    FPGA加速器与众核处理器虽然实现方式不同，但对图数据采用的操作基本类似。FPGA加速器以硬件模块的形式表达对数据的不同操作，众核处理器则采用指令集体系结构(ISA)的形式。图计算、操作算子与指令集可以实现对应。
  与课题二
    针对用户描述的算法，HLS生成部分的模块与既有的加速器框架组合，形成完整的加速器。
    提供图计算异构加速的接口
  与课题四
    对课题四提供的图数据管理、查询等应用的接口进行包装
  与课题五
    对分布式环境下的加速器通信接口进行包装

## Slide 26: 计算模型
采用基于Vertex-centric的GAS (Gather, Apply, Scatter)编程模型。
  加速器主要是采用Pull模式实现的各种算法，底层采用frontier及全部激活的执行方式，但目前不暴露给用户。
图专用HLS包括两种层次：算法层和算子层。
  针对常用的算法，提供高度优化的参数化设计模板，满足易用性和高效率；同时提供经过抽象的算子级操作，用户可用算子级操作描述目标算法，经HLS转化后，生成相应的模块，并与既有的加速器框架(调度策略、同步、数据管理逻辑)相组合，以提供足够的灵活性。

## Slide 27: 编程框架整体架构
  加速器流水线
    P1：读取活跃点ID
    P2：读边的顶点和属性信息
    P3：读取邻居点数据
    P4：同步调度
    P5：数据处理UDF
    P6：归约
  图加速器分别给上层提供三类核心接口：
    Gather(src_data, dst_data, edge_data, acc_info)
    Apply(src_data, acc_info)
    Scatter(src_data, dst_data, edge_data)

## Slide 28: 图算法操作接口
图加速器分别提供给上层对应三类核心接口：
  Gather(src_data, dst_data, edge_data, acc_info) （收集中心点的相邻点及对应边信息）
  Apply(src_data, acc_info) （应用上一阶段的累加值更新中心点）
  Scatter(src_data, dst_data, edge_data) （更新中心点的相邻点和对应边）
  同一算法底层可能采用多种实现，gather和apply阶段也会相应略有不同。
例如
BFS算法
  Gather: 根据入边的源点激活情况，判定目标点是否激活，以获取激活点集
  Apply：更新激活点Label
PageRank算法
  Gather: 激活点对所有入边计算
  Apply：激活点更新

## Slide 29: 编程框架函数库
函数库封装
  考虑从多个层面考虑函数的封装：
  粗粒度：完整算法层面，提供参数形式的算法函数，如BFS（Graph，arg1，arg2，……,argn）
  略细粒度：图算法的单步操作层面，提供参数形式的粗操作函数，如getVertices（Graph，arg1，arg2，……,argn）
  细粒度：图计算指令集，提供指令集的操作指令，如 load（Vertice）（这一步将与课题一、二直接对接）
名称 | 描述
ReadVertex() | 
ReadOutEdge() | 读取的出边
GetOutNbr() | 读取的出边邻居
ReadEdge() | 
FrontierAdd() | 将点加入激活点集
FrontierInit() | 初始化激活点集
名称 | 描述
FrontierInit() | 初始化激活点集

## Slide 30: 编程框架的高级语言
采用基于Scala的DSL设计
  HLS框架参考spatial
  利用chisel3和firrtl描述硬件
基本
  控制机制设计（Control flow）
  内存层次设计（Memory Hierarchy）
  主机通信设计（Host Interfaces）
  设计空间搜索（Design Space Exploration）
支撑库
  公共算符抽取：具有公共特性的图拓扑属性算子
  算法流程：从编程人员角度分析
  函数封装：分层次封装，易用性为主

## Slide 31: 编程框架设计构想
第一步：实现图拓扑计算常用算子与现有加速器模块的映射，实现基本功能
第二步：提供对更灵活的图计算操作的支持，完善设计框架探索
第二步：对运行时调度操作、图数据库操作、分布式及并行操作进行封装支持

## Slide 32: 目录 Contents
课题背景任务
2
3
课题近期成果
工作执行情况
1

## Slide 33: 项目交流学习—深圳
数据处理模块：
  NodeProRed：读取点的属性值
Notes: 对于这些众多的图都存在的公共算子进行封装，是为了得到更高级一些的运算函数，可以更加便捷的进行异构加速器的设计。
分析了图算法的特性，以及对于图最抽象的算法的分析，在图计算中，可以将运算分成三种模块：数据处理模块、控制模块以及功能模块。

## Slide 34: 经费去向
预期预算（万元） | 经费内容 | 实际费用（万元）
设备费102.85 | FPGA开发板 | 
 | 服务器 | 
出版/文献/信息传 播/知识产权事务费17.35 | 论文版面费 | 
差旅费、会议费、 国际合作与交流费106.09 | 差旅费 | 
 | 会议交流 | 
劳务费263.92 | 劳务费 | 
间接费用95.62 | 间接费用 | 
总费用678 |  | 
已用
Notes: 对于这些众多的图都存在的公共算子进行封装，是为了得到更高级一些的运算函数，可以更加便捷的进行异构加速器的设计。
分析了图算法的特性，以及对于图最抽象的算法的分析，在图计算中，可以将运算分成三种模块：数据处理模块、控制模块以及功能模块。

## Slide 35: 近期工作计划
搭建HLS简易框架v1，能够运行简单的BFS
继续推进论文成果
搭建反欺诈算法简易框架v1

## Slide 36: 请多提宝贵意见，谢谢！